|  | общество с ограниченной ответственностью «ГИС-ГДИ-эффект» |  |
| --- | --- | --- |
| 123298, г. Москва, ул. Народного Ополчения, дом 38, корпус 3 ОКВЭД К 73.10 ОГРН 1027739161020 Тел./факс: (095) 192-8119 e-mail: gisgdieffect@cge.ru |  |

В 2002 году на основании обобщения результатов ГДИС установлено весьма большое (в 2-10 и более раз) уменьшение продуктивности при увеличении депрессии от 0 до 100 ат. Следовательно, при анализе эффективности воздействия на пласт необходимо сопоставлять не фактические продуктивности, полученные при разных депрессиях до и после  воздействия на пласт, а  скорректированные продуктивности, приведенные к одной и той же депрессии, например  к  депрессии, при которой будет вестись эксплуатация.

Предлагается программно-методическая система «ГДИ-эффект» для проведения массовой обработки результатов гидро- и газодинамических исследований скважин (ГДИС) методами ИК, КВД, КП, КВУ, свабирования и данных эксплуатации (эксплуатационные карточки).

Система обеспечивает возможность приведения (что ранее никогда не делалось!) основных результатов (продуктивность, дебит, скин-фактор) ГДИС к депрессии эксплуатации и к так называемой оптимальной депрессии, при которой  дебит имеет максимум.

Предлагаемая методика позволяет за счет привлечения данных ГДИС прошлых лет и данных того же горизонта других скважин уточнить потенциальные добывные возможности скважины и результаты ГДИС (продуктивность, дебит и скин-фактор) текущего заезда на скважину.

Система позволяет определять приведенные к депрессии эксплуатации два скин-фактора: абсолютный и относительный. Абсолютный скин-фактор и проницаемость, соответствующая потенциальной продуктивности, нужны для гидродинамического моделирования. Относительный скин-фактор может быть использован для принятия решения о сроке капитального ремонта скважины.

Приведенные к депрессии эксплуатации дебиты и продуктивности нужны для калибровки данных ГИС (в задаче определения граничных значений коллектор - неколлектор) и сейсмоданных (в задаче прогнозирования резервуара).

Отметим, что система  может быть использована как при оперативной обработке результатов ГДИС (в скважинах, выходящих из бурения, или в эксплуатационных скважинах), так и при перерасчете архивного материала.

Система «ГДИ-эффект» рассчитана на применение ее гидродинамиками, разработчиками, геологами, геофизиками, инженерами (в сервисных компаниях, территориальных НИПИ, ЦНИПРах, отделах разработки недропользователя, геологических отделах цехов добычи нефти и газа).

В настоящее время система работает в 40 организациях (81 рабочее место).

В поставку системы входит обучение специалистов в Москве в течение 4 дней на материале заказчика. Во время обучения специалист не только овладевает техникой работы с системой, но, что особенно важно, получает данные своего месторождения, которые уточняют добывные основные параметры объекта на этапе разведки и разработки.

Состав направляемых по e-mail 6-ти файлов-приложений:

1-GDI.doc – настоящий документ,

2-GDI.doc –  описание стандартной обработки данных ГДИС,

3-GDI.doc – описание комплексной обработки данных,

4-GDI.doc – примеры стандартной и комплексной обработки данных ГДИС.

5-GDI.doc – приведение продуктивности к одной депрессии по данным КВУ и эксплуатации.

6-GDI.doc –Обработка данных ГДИС методом переменной депрессии.

Возможны два вида услуг: поставка и обучение работе с системой «ГДИ-эффект» по расценкам, указанным в конце файла 3-GDI.doc; ревизия архивного материала ГДИС и эксплуатации с выдачей результатов комплексной обработки по отдельным скважинам и горизонтам по договорной цене в зависимости от количества скважин и глубины обработки.

Генеральный директор ООО «ГИС-ГДИ-эффект»

Боганик Владимир Николаевич тел./факс (095) 192-81-19. e-mail: gisgdieffect@cge.ru